## Slide 1: سیستم جلوگیری از برخورد در خودروهای خودران
ارائه دهنده : پرهام زیلوچیان مقدم
استاد درس : دکتر حسین ابراهیم پور
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Autonomous collision avoidance system based on accurate knowledge of the vehicle surroundings

## Slide 2
فهرست
فیلم معرفی
BMW next 100
معرفی
تعاریف
معماری سیستم

## Slide 3: Introduction of BMW next 100
The next 100 years

## Slide 5: معرفی
در این ارائه سیستم‌های جلوگیری از برخورد معرفی شده‌اند که براساس اطلاعات فراهم شده از سنسورها دو نوع عمل را میتوانند انجام دهند : اول
اولین زمینه‌ای که توسط سیستم بررسی میشود تشخیص و تفسیر اطراف خودرو و بررسی این که آیا این موانع تبدیل به موانع بحرانی میشوند یا خیر.
سه تکنولوژی برای تشخیص اطراف خودرو به کار میرود که عبارت‌اند از : بینایی کامپیوتر – رادار – اسکنر لیزری

## Slide 6: تعاریف
سیستم های ایمنی اصلی : سیستم‌هایی هستند که برای جلوگیری از تصادف طراحی شده اند.
سیستم های ایمنی فرعی : سیستم‌هایی هستند که برای کاهش صدمات تصادفات طراحی شده‌اند.

## Slide 7: معماری سیستم
سیستم توسعه داده شده اساسا از دو سطح تقسیم شده است :
سیستم باید محیط اطراف خودرو را دریافت و آنالیز کرده و مشخص کند آیا خطر برخورد وجود دارد یا خیر.
سطح دوم شامل اخطارها ماژول‌های اقدامی خودرو است شامل ترمز و فرمان اتوماتیک
علاوه‌ بر موارد فوق از موقعیت یاب ماهواره‌ای در نقشه دیجتالی به عنوان یک سنسور اضافی استفاده میشود تا اطلاعاتی مکمل اطلاعات فراهم شده به وسیله سنسورهای خودرو باشد.

## Slide 8: Title and Content Layout with Chart
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Series 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Series 3 | 2 | 2 | 3 | 5

## Slide 9: Two Content Layout with Table
First bullet point here
Second bullet point here
Third bullet point here
Class | Group 1 | Group 2
Class 1 | 82 | 95
Class 2 | 76 | 88
Class 3 | 84 | 90

## Slide 10: Title and Content Layout with SmartArt
Step 1 Title
Task description
Task description
Step 2 Title
Task description
Step 3 Title
Task description
Task description
Task description

## Slide 11: سیستم تشخیص مانع

## Slide 12: تشخیص مانع
اولین قدم سیستم تشخیص مانع است.
نیاز به سنسورها و الگوریتم هایی برای تشخیص برخوردهای قریب‌الوقوع و همین طور تخمین زمان وقوع آن‌ها است.
یک جنبه مهم این سیستم‌ تصمیم در مورد این است که چه موقع یک برخورد غیرقابل اجتناب میشود.
اطلاعات لازم :
TTC ( Time To Collision )
Time To Avoid
سرعت نسبی برخورد
احتمال برخورد
مشخصات و جرم و سختی مانع
موقعیت

## Slide 13: بخش‌های سیستم تشخیص مانع :
تقسیم‌بندی مانع
پیش‌بینی حرکت مانع
کلاس‌بندی شئ
ردیابی مانع

## Slide 14: چندین راه حل:
Δα
α
اول از همه نقاط تشخیص داده شده به وسیله اسکنر باید گروه بندی شوند.
تا مشخص شود کدامیک به یک مانع واحد تعلق دارند.
معیار معمول این است که فرض کنیم که دو نقطه متوالی به یک مانع تعلق دارند در صورتی که فاصله آن‌ها بیشتر از مقدار نباشد که فاصله بین مانع اسکنر لیزری و یک پارامتر ثابت است که برای کاهش نویز استفاده میشود.
اما مشکل این روش این است که فاصله بین دو نقطه متوالی تشخیص داده شده میتواند خیلی متغیر باشد و همین طور به جهت آن نیز بستگی داشته باشد.
باتوجه به شکل و همین‌طور تصور این که موانع موجود در محیط جاده اکثرا شکل مستطیلی دارند(خودروها) یا عابران پیاده هستند درنتیجه فاصله بین نقاط متوالی را میتوان به این شکل به دست آورد :
:

## Slide 15
وقتی که مانع تشخیص داده شد مهم است که سینماتیک آن را بدانیم(سرعت و جهت آن).
راحت‌ترین روش‌ براساس ردیابی نقاط مرکزی شناخته شده متعلق به یک مانع در کنار فریم‌های مختلف بدست آمده به وسیله اسکنر لیزری است.
این روش نتایج خوبی را در رابطه با موانع کوچک مانند عابرین پیاده بدست میدهد. اما خطاهای قابل توجهی در رابطه با سایر موانع مانند خودروها دارند.

## Slide 16: محاسبه TTC
Time to collision
داده های مورد نیاز :
موقعیت اولیه خودروها
سرعت خودروها
جهت خودروها
یک فرآیندی برای محاسبه زمان برخورد به دست آمده است که شامل محاسبه زمانی است که طول میکشد تا دو خودرو به تقاطع برسند.
وقتی که یک نقطه تقاطع بدست آمد، یک فرآیندی اجرا میشود که زمانی را که طول میکشد تا دو خودرو به نقطه تقاطع برسند را محاسبه میکند.
وقتی که این دو همزمان شدند در نتیجه TTC آن مقدار است.
برای این که یک معیار ایمنی داشته باشیم یک فاکتور به نام در نظرگرفته‌ایم که تصور میشود که برخورد زمانی روی میدهد که تفاوت بین زمان‌های محاسبه شده کمتر از این مقدار باشد.
با استفاده از این مقدار فرآیند آسان است و به خوبی در رابطه با موانعی مانند عابرین پیاده کار میکند. اما نتایج وقتی که با خودروها طرف هستیم خیلی به وابسته میشوند.
بنابراین استفاده از روش قبلی الگوریتم اضافه شده در سیستم فرض میکند که خودرو مستطیل مانند است.
وقتی که دو خودرو برخورد میکنند گوشه یکی از خودروها اولین نقطه‌ای است که تماس پیدا میکند.

## Slide 17: محاسبه TTC
2 حالت مختلف با توجه به در نظر گرفتن زاویه بین بردارهای حرکتی دو خودرو به دست می‌آید :
10 حالت مختلف تصادف امکان‌پذیر است.
برای محاسبه TTC دو حالت متمایز را میتوان در نظر گرفت :
گوشه یک خودرو به کناره خودرو دیگر برخورد میکند.
گوشه یکی از خودروها به جلو یا عقب خودرو دیگر برخورد میکند.
نقطه برخورد در یکی از تقاطع‌های خطوط اطراف خودروها واقع شده است.
باید بررسی شود که چگونه گوشه خودرو در کنار نقطه‌ای که برخورد روی میدهد حرکت میکند.

## Slide 18: 10 حالت مختلف برخورد

## Slide 19: اتوماسیون خودرو
شامل اتوماسیون سرعت ، فرمان وسیستم‌های کنترلی سطح پایین

## Slide 20: اتوماسیون خودرو
در سیستم جلوگیری از برخورد ، الگوریتم تشخیص مانع به عنوان یک لایه سطح بالا بر روی کنترل خودرو عمل میکند.
مشخصات سیستم آزمایش شده در مقاله :
خودرو Citroen C3 Pluriel
دارای گیربکس اتومات
محرک‌های آن مانند شتاب‌دهنده ، ترمز و فرمان اتوماتیک شده اند.
وقتی که سیستم خطر برخورد را شناسایی کرد ، ارزیابی میکند و بهترین اقدام را انجام میدهد، اما راننده همچنان کنترل خودرو را در دست دارد و در اصل کنترل از حالت دستی به حالت اشتراکی تغییر میکند.

## Slide 21: کنترل سرعت
خودرو Citroen C3 مجهز به پدال گاز اتوماتیک است، واحد مرکزی ورودی سوخت خودرو را براساس سیگنال دریافت شده از شتاب‌دهنده تنظیم میکند.
راه‌حلی که برای دریافت سیگنال الکتریکی از پدال استفاده میشود استفاده از سنسور " Advantech USB-4711A" است و همین طور برای تعویض حالت از اتومات به دستی از یک "رله" استفاده میشود.
سیستم ترمز الکتریکی نیست.
راه‌حلی که پیشنهاد میشود، اقدام مستقیم بر روی پدال ترمز به‌وسیله یک محرک خارجی است.
Maxon RE35 DC motor
ENC HEDL 5540 encoder

## Slide 22: کنترل هوشمند فرمان خودرو
خودرو Citroen C3 از یک فرمان برقی استفاده میکند.
این سیستم از یک موتور DC که به‌وسیله یک چرخ‌دهنده به فرمان متصل است.
اندازه گیری نیروی اعمالی
موتور DC نیرویی را متناسب با نیروی اعمال شده از طرف راننده به فرمان اعمال میکند که به وسیله یک سنسور گشتاور اندازه‌گیری میشود.
تحلیل سیگنال
سنسور موجود یک سیگنالی تولید میکند که به Maxon ADS 50/104-Q-DC Servoamplifier فرستاده میشود که مسئول کنترل موتور فرمان خودرو است.
تعویض حالت
تعویض حالت بین دستی و اتوماتیک به‌وسیله واحد دستیار فرمان و جایگرین کردن آن با سیگنال آمده از آمپلی‌فایر انجام میشود.

## Slide 23: سیستم کنترلی سطح پایین
سیستم کنترل سطح پایین محرک‌های خودرو را برای برآورده کردن دستورات ارسال شده توسط کنترل کننده سطح بالا مدیریت میکند.
2 سیستم کنترلی سطح پایین طراحی شده اند :
کنترل کننده فرمان :
کنترل کننده سرعت :
باید دستورات مربوط به زاویه فرمان را دریافت کند و سیگنال‌های منسجمی را برای عمل به دستورات به محرک‌ها ارسال کند.
دستورات مربوط به سرعت خواسته شده را دریافت کرده و فرمان‌های ضروری را به شتاب‌دهنده و پدال ترمز برای دست‌یابی به سرعت مورد نظر میفرستد.
کنترل‌کننده فرمان :
دو متغیر ورودی فازی :
یک متغیر خروجی فازی :
خطای موقعیت :
تفاوت بین موقعیت هدف قرارگیری فرمان و موقعیت واقعی آن
موقعیت فعلی فرمان
نیرویی که برای صفر کردن خطا تولید میشود.
کنترل کننده سرعت دو محرک شتاب‌دهنده و پدال ترمز را کنترل میکند.
چند متغیر فازی ورودی :
چند متغیر فازی خروجی :
خطای سرعت :
تفاوت بین سرعت واقعی و سرعت هدف
شتاب
محل قرارگیری دو محرک برای رسیدن به سرعت مورد نظر
سرعت مورد نظر

## Slide 24: بررسی عملکرد سیستم

## Slide 25
Chart: آزمون اول
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
Column1
Column2
Series 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 26
Chart: آزمون اول
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
Column1
Column2
Series 2 | 0 | 0 | 20 | 27 | 23 | 21 | 33 | 30

## Slide 27: قدردانی
دکتر ابراهیم پور استاد این درس
تمامی عزیزانی که حضور داشتند و به متن ارائه توجه کردند.